1) Slaapkamer rechts achteraan

A) Algemene omschrijving

De slaapkamer heeft een oppervlakte van 3.730m op 4.08 m.

- Vloerbekleding

De vloerbekleding bestaat uit een linoleumvloer die werd verlijmd op de onderliggende houten draagstructuur. Het motief van de vloer is een ruitvormige print in de kleuren: grijs, beige en lila. De vloer is afgewerkt met een vloerplint vervaardigd uit gelamineerd MDF met houtstructuur in een witte kleur.

Opmerkingen: 	De vloer vertoont oppervlakkige gebreken over de gehele oppervlakte.

En heeft een totale slijtage van 10%.

Op 1.20 m van muur B en op 1.40 m van muur C over een lengte van

20 cm komt het linoleum los van de onderliggende structuur en krijg

je een blaasvorming. ( zie foto 1).

Op 1 m van muur B en op 1.80 m van muur C bevindt zich een

zwarte schroef van +/-8 cm ( zie foto 2).

Uit de hoek van muur B en C komen 2 sanitair buizen voor verwarming naar boven die niet werden aangesloten. De 2 buizen komen +/- 10 cm boven het vloeroppervlak uit. Uit de hoek van muur

A en muur B komen ook 2 sanitaire buizen naar boven maar die zijn verbonden met de radiator.

- Plafondbekleding:

Het plafond bestaat uit gipskartonplaten met een breedte van 80 cm, met afgeronde langskanten, waarbij de voegen niet werden opgevoegd. De gipskartonplaten werden gekleurd in een witte tint. Het plafond werd afgewerkt met een houten plafondlijst geschilderd in de zelfde kleur als het plafond.

Opmerkingen: 80% van de gyprocschroeven werden niet voldoende opgevoegd en zijn daardoor zichtbaar. In het midden van het plafond zijn 2 resterende pluggen van het lichtarmatuur aanwezig. Het plafond heeft een slijtage van 10%.

- Muurbekleding:

De muur is opgebouwd uit gipskartonplaten met een dun laagje pleisterwerk en geschilderd in lila.

Opmerkingen: 75% van de voegen zijn gescheurd en de muren A, B en C hebben een slijtage van 15 % en muur D heeft een slijtage van 50% ( hier dient er nog een extra laagje te worden aangebracht.)

- Stopcontacten:

Er zijn 2 beige geaarde standaardstopcontacten met afdekplaatje aanwezig

- Lichtschakelaars:

Er is 1 beige standaardlichtschakelaar met afdekplaatje aanwezig.

- Verlichting

Er is 1 lichtpunt centraal in het plafond aanwezig.

- Deuren:

- Binnendeuren: Er zijn 2 witte schilderdeuren aanwezig voorzien van al het nodige hang en sleutelwerk. Het hang en sleutelwerk is standaard en de sleutels van de beide deuren zijn nog aanwezig. Ze hebben een slijtage percentage van 30 %.

- Buitendeuren: Niet aanwezig.

- Ramen:

In de slaapkamer is 1 draaikipraam met dubbele beglazing aanwezig. Het raam is vervaardigd uit wit PVC. Het kassement rondom het raam is ook vervaardigd uit wit PVC.

Het tablet onder het raam bestaat uit wit gelamineerd hout.

- Verwarmingselementen:

In de ruimte is één 2 paneelsradiator aanwezig vervaardigd uit plaatstaal. De radiator heeft een witte kleur en is voorzien van een goed functionerende thermosstatische kraan. De radiator heeft een slijtage percentage van 5 %.

- Meubilair:

Niet aanwezig.

- Aansluiting televisie/ internet:

Niet aanwezig

- Andere:

Niet aanwezig.

B)Specifieke omschrijving van de verschillende muren.

1)Muur A :

Deze muur heeft een lengte van 3.730m en een hoogte van 2.30m. Op 1.14 m van muur D bevindt zich de binnendeur.

De deur geeft toegang tot de slaapkamer rechts vooraan. 20 cm van de deur aan de rechterzijde

is een stopcontact aanwezig. Op 5 cm van muur B is de radiator geplaatst.

Opmerkingen: Op een hoogte van 1.73 m en 20cm van de binnendeur aan de

linkerzijde is een geplamuurd gaatje zichtbaar dat een diameter heeft van 3 cm. 40 cm

van dit gaatje aan de linkerzijde is nog een geplamuurd gaatje aanwezig op dezelfde

hoogte en met dezelfde diameter. Achter de radiator is het schilderwerk niet

doorgetrokken en is de voeg tussen de gipskartonplaten niet opgevoegd en dit tot

10 cm boven de radiator. Het schilderwerk rondom de deur schilfert af.

2)Muur B:

Deze muur heeft een lengte van 4.08m en een hoogte van 2.30 m tot aan het punt waar de schuine zijde van het plafond samenkomt met de horizontale zijde van het plafond.

Op 5 cm van muur A bevindt zich de binnendeur die toegang geeft tot de hal. De slotplaat van de deur is in het dezelfde kleur als de deur meegeschilderd.

Aan de linkerzijde van de deur op 5 cm ervan bevindt zich het stopcontact op 45 cm van het vloeroppervlak en daarboven de lichtschakelaar op 1.20 m van het vloeroppervlak.

Opmerkingen: Op een hoogte van 1.83 m en 60 cm van muur C is er een dicht geplamuurd gaatje aanwezig met een diameter van 3 cm. 78 cm van dit gaatje aan de rechterzijde en op dezelfde hoogte bevindt zich nog een identiek geplamuurd gaatje.

Op 90 cm van het vloeroppervlak en op 85 cm van de binnendeur aan de linkerzijde is een verticale zwarte streep van +/- 1.30m zichtbaar.

De verf rondom de deur en de schakelaars schilfert af.

3)Muur C:

Deze muur heeft een lengte van 3.730m en een hoogte van 1.58 m.

Op 0.57 m van muur B is een raam geplaatst met een lengte van 1.25m.

Opmerkingen: Op 1.29 m van muur B is een verticale scheur aanwezig vanaf de

bovenkant van het raam tot aan de schuine zijde van het plafond. 1.20 m van het

vloeroppervlak is er een horizontale scheur aanwezig die vanuit de hoek van Muur B

en C tot aan het raam loopt.

4) Muur D:

Deze muur heeft een lengte van 4.08m en een hoogte van 2.30 m tot aan het punt waar de schuine zijde van het plafond samenkomt met de horizontale zijde van het plafond.

Opmerkingen: Het dun laagje pleisterwerk is niet gelijkmatig, er zijn oneffenheden

vast te stellen en het schilderwerk is niet voldoende aangebracht waardoor het

pleisterwerk op verschillende plaatsen zichtbaar is.

2) Badkamer links vooraan

A) Algemene omschrijving

De badkamer heeft een oppervlakte van 3.36m op 1.92 m en een hoogte van 2.30 m.

- Vloerbekleding

De vloerbekleding bestaat uit een linoleumvloer die werd verlijmd op de onderliggende houten draagstructuur. Het motief van de vloer is een ruitvormige print in de kleuren: grijs, beige en lila. De vloer is afgewerkt aan muur A ( het gedeelte naast het bad) en muur B met een vloerplint vervaardigd uit gelamineerd MDF met houtstructuur in een witte kleur en aan Muur C, D en het gedeelte boven het bad van muur A met een doorzichtig siliconevoegje

Opmerkingen: In de hoek van muur A en B komt uit de vloer 2 sanitairbuizen die de

de bovengeplaatste radiator van water voorziet. De vloer vertoont sporen van normaal

gebruik en heeft een slijtage van 10%.

- Plafondbekleding:

De plafondbekleding voor de horizontale zijde bestaat uit wit gelamineerd MDF met houtstructuur en tand en groefverbindingen. Het plafond werd afgewerkt met een houten plafondlijst geschilderd in de zelfde kleur als het plafond. Het schuine gedeelte van het plafond aan muur A bestaat uit gipskartonplaaten afgewerkt met glasvezelbehang en geschilderd in een beige kleur.

In het schuine gedeelte van het plafond is aan de linkerzijde een wit aluminium ventilatierooster geplaatst.

Opmerkingen: Op de schuine zijde van het plafond zijn 6 gaatjes van schroeven

zichtbaar die werden opgeplamuurd maar niet geschilderd.

Het horizontale gedeelte van het plafond heeft een slijtage percentage van 10%.

Het schuine gedeelte heeft een percentage van 20%.

- Muurbekleding:

Muur B en het gedeelte van muur A naast het bad bestaat uit gipskartonplaten afgewerkt met een dun laagje pleisterwerk en bezet met glasvezelbehang die geschilderd werd in een beige tint.

Muur A ( het gedeelte boven het bad),  C en D bestaan uit een wit gevlamd tegelwerk met een witte voeg.

- Stopcontacten:

In badkamermeubel

- Lichtschakelaars:

In badkamermeubel

- Verlichting

Spots in badkamermeubel

- Deuren:

a)Binnendeuren:  Er is 1 witte schilderdeur aanwezig voorzien van al het nodige hang en sleutelwerk. Het hang en sleutelwerk is standaard , ze heeft een slijtage percentage van 30 %

b)Buitendeuren: geen

- Ramen:

In de badkamer is 1 draairaam met dubbele beglazing aanwezig. Het raam is vervaardigd uit wit PVC.Het tablet onder het raam bestaat uit wit gelamineerd hout.

- Verwarmingselementen:

In de ruimte is één 2 paneelsradiator aanwezig vervaardigd uit plaatstaal. De radiator heeft een witte kleur en is voorzien van een goed functionerende thermosstatische kraan. De radiator heeft een slijtage percentage van 5 %.

- Meubilair:

Badkamermeubel: Deze is vervaardigd uit gestratifisieerd plaatmateriaal in een witte kleur.

Het werkblad is dubbel afgerond en heeft een opstand tegen het spatten.  De lavabo in het

meubel is vervaardigd uit sanitair porselein. In het badkamermeubel zijn 2 spotjes ingewerkt

en een spiegel bestaande uit 2 opendraaiende elementen.

- Aansluiting televisie/ internet:

Niet aanwezig

- Andere:

  - Het bad: deze is vervaardigd uit acrylaat van het merk ariston en is voorzien van een standaard mengkraan en douchekop. Het bad is rondom betegeld.

  - Toilet: Dit is een hangtoilet vervaardigd uit porselein en voorzien van een dubbele

spoelregeling. Het toilet is rondom rond betegeld.

B)Specifieke omschrijving van de verschillende muren.

1)Muur A :

Deze muur bestaat uit een gedeelte betegelt boven het bad, en een gedeelte met vliesbehang

afgewerkt naast het bad. Op een afstand van 15 cm van muur B begint het raam.

Opmerkingen:

2)Muur B:

Op 10 cm van muur A bevindt zich de radiator. 5 cm naast de radiator aan de linkerzijde bevindt zich het badkamermeubel.

Opmerkingen:

3)Muur C:

Op 60 cm van muur B bevindt zich de deur.

Opmerkingen: Op een hoogte van +/- 70 cm boven het vloeroppervlak en op een afstand van +/- 15 en +/- 25cm van de deur aan de linkerzijde bevinden zich 2 verroeste gaten in de muur.

4) Muur D:

Direct aansluitend aan muur C is een klein uitsprongetje gemaakt met een hoogte van +/- 1.30 m en een dikte van +/- 12 cm. Op deze uitsprong is het toilet geplaatst.

Direct aansluitend aan muur A is een grote uitsprong gemaakt met een hoogte van +/- 45 cm en een breedte van +/- 80 cm. In deze uitsprong werd het bad geplaatst. Centraal boven het bad werd de mengkraan bevestigd aan de muur.

Opmerkingen: